## Slide 1
炫彩灯光秀
/地衣智能套件/

## Slide 2
1
/炫彩灯光秀/
2
/过程分析/
3
/动手实践/
4
/调试与演示/

## Slide 3
Part one
/炫彩灯光秀/

## Slide 4
/炫彩灯光秀/
城市夜景

## Slide 5
/炫彩灯光秀/
1、流水灯
流水灯是有多个LED灯依次亮灭，远看给人灯在流动的视觉感受。

## Slide 6
/炫彩灯光秀/
2、呼吸灯
呼吸灯是指灯光在微电脑的控制之下完成逐渐亮变的过程，好像人在呼吸一样。

## Slide 7
/炫彩灯光秀/
3、LED显示屏
LED显示屏的显示方式是通过控制半导体发光二极管亮灭实现的。LED显示屏分为图文显示屏和视频显示屏，均由LED矩阵块组成。

## Slide 8
Part two
/过程分析/

## Slide 9
流水灯是有多个LED灯依次亮灭，地衣智慧板上有两颗全彩LED，可以重复控制它们的亮灭，实现流水灯效果。
/过程分析/
1、流水灯
全彩LED A
全彩LED B

## Slide 10
流水灯是有多个LED灯依次亮灭，地衣智慧板上有两颗全彩LED，可以重复控制它们的亮灭，实现流水灯效果。
/过程分析/
1、流水灯
颜色可调整
时长可调整
颜色可调整
时长可调整

## Slide 11
呼吸灯的实现是亮度渐变的过程，全彩LED可以调节其亮度值，则可以重复使全彩LED亮度渐变，实现呼吸灯效果。
/过程分析/
2、呼吸灯
……
通过变量解决
255

## Slide 12
变量来源于数学，是计算机语言中能储存计算结果或能表示值的抽象概念，在程序中用于临时存放数据。变量中可以存放字符串、数值等。
/过程分析/
变量是什么
变量名称
变量名称的第1个字一般不能是数字；
变量名称不能重名；
变量名称应该尽可能使用有含义的名字。
数据类型
数据类型默认为单字节类型；
数据类型要根据变量的用途进行选择。

## Slide 13
/过程分析/
如何建立变量
1、点击建立变量
2、输入变量名称
3、选择数据类型
4、点击确定变量

## Slide 14
/过程分析/
呼吸灯设置
初始化变量
变量位置可根据需要的颜色进行放置
等待时长可调整
变化步长大小可调整
思考：下载程序观察全彩LED A效果，亮度值一直增加，为什么会一直重复呼吸灯效果？以上程序实现的是逐渐变亮效果，如何实现逐渐变暗的效果？

## Slide 15
显示屏，在地衣智慧板正面中间位置，可以显示整型、浮点型、字符串（暂时中文除外）等数据类型。
/过程分析/
3、显示屏
OLED显示屏

## Slide 16
OLED显示屏
显示屏的大小为128*64。X表示横向的点位，其范围为0~127；Y表示纵向的点位，其范围为0~63。显示字体分为8和16两种，当字体为8时，1个字符占X6个点位Y8个点位，当字体为16时，1个字符占X8个点位Y16个点位。
/过程分析/
3、显示屏
x
Y
(0,0)

## Slide 17
/过程分析/
如何显示字符？
初始化
清空屏幕
初始化屏幕
注意它们的位置关系

## Slide 18
/过程分析/
4、炫彩灯光秀
根据对流水灯、呼吸灯、显示屏的使用理解，直行设计一个灯光秀作品，包含流水灯、呼吸灯、显示屏的综合效果展示。

## Slide 19
Part three
/动手实践/

## Slide 20
/动手实践/
参考程序
＋
= ?
＋

## Slide 21
/动手实践/

## Slide 22
Part four
/调试与演示/

## Slide 23
/调试与演示/
调试与演示流程如图所示。

## Slide 24
/调试与演示/
演示效果视频

## Slide 25
下节课见