## Slide 1
初识地衣
/地衣智能套件/

## Slide 2
1
/地衣是什么/
2
/地衣主板/
3
/地衣软件/
4
/启动地衣/

## Slide 3
Part one
/地衣是什么/

## Slide 4
/地衣是什么/
地衣是一种特殊的生物群体，由真菌和藻类（或蓝藻）之间的共生关系组成。地衣的外观由菌丝体提供结构和保护，而藻类则通过光合作用为地衣提供养分。这种共生关系使得地衣能够在各种恶劣环境中生存，并且对于一些环境的修复和稳定起着重要的作用。
1、植物

## Slide 5
/地衣是什么/
2、主板
地衣先锋智慧板，简称地衣智慧板，基于海思的Hi3861V100芯片设计的。 带有1个可编程LED、全彩LED灯、1个复位按键、1个功能按键、1个温湿度传感器、1个加速度陀螺仪传感器、1个距离红外光感三合一传感器、 Type-C串口和IO扩展功能。

## Slide 6
/地衣是什么/
3、软件

## Slide 7
Part two
/地衣主板/

## Slide 8
/地衣主板/
板载LED
电源LED
全彩LED A
全彩LED B
光线/接近/红外传感器
复位键
OLED显示屏
板载键
电源/数据接口
拓展接口
拓展接口
温湿度传感器
加速度陀螺仪
WIFI天线
蜂鸣器

## Slide 9
Part three
/地衣软件/

## Slide 10
/地衣软件/
功能按钮区
新建文件
程序控件区
程序设计区
输出显示区
中断/清空/关闭输出
选择文件
保存程序
另存程序
选择串口
刷新串口
编译程序
下载程序

## Slide 11
Part four
/启动地衣/

## Slide 12
让地衣智慧板亮起板载灯（持续5秒）
安装并启动地衣先锋编程平台
通过Type-C USB线将智慧板与编程平台连接（刷新并选择串口）
编写程序
编译程序（点击编译按钮-保存程序文件-编译成功）
下载程序（点击下载按钮-按下复位键-下载完成）
启动地衣智慧板（按复位键/重启电源）
/启动地衣/

## Slide 13
/启动地衣/

## Slide 14
/启动地衣/
程序一条条依次顺序执行，没有发生跳转，叫做程序运行的顺序结构。

## Slide 15
/启动地衣/

## Slide 16
下节课见